Приложение к распоряжению председателя комитета по градостроительству и архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов»

от  09.08.2019  № 5-Р

Архитектурно-художественные требования к знакам адресации на территории муниципального образования «Город Саратов»

# 1. Основные определения:

1.1. Домовые знаки — аншлаг (указатель наименования улицы, площади, проспекта и т.д.), номерной знак (указатель номера дома и корпуса), указатель номера подъезда и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель городской канализации, указатель сооружений подземного газопровода.

1.2. Знаки адресации — аншлаги и номерные знаки, указатели номеров подъездов и квартир.

1.3. Историческая застройка - объекты, построенные до 1956 года (включительно).

1.4. Историческая улица (участок улицы) — улица (участок улицы) сумма длин фасадов зданий и сооружений которой, относящихся к исторической застройке, составляет 45 % и более от общей длины фасадов зданий и сооружений, формирующих каждый квартал такой улицы.

1.5. Типовая улица (участок улицы) — улица (участок улицы) сумма длин фасадов зданий и сооружений которой, относящихся к исторической застройке, составляет менее 45 % от общей длины фасадов зданий и сооружений, формирующих каждый квартал такой улицы.

1.6. Фасад - наружная сторона здания (главный, боковой, дворовый). Главный фасад здания имеет наибольшую зону видимости с городских территорий, как правило, ориентирован на восприятие со стороны магистральных улиц и/или улиц иного значения.

2. Правила размещения знаков адресации.

2.1. При размещения необходимо обеспечивать хорошую видимость знаков адресации с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений. Размещение объектов (зеленых насаждений, построек, вывесок, рекламных конструкций и т.д.)  заслоняющих знаки адресации, не допускается.

2.2. Знаки адресации следует размещать на расстоянии не более 1,0 м от угла здания, на участках фасада, свободных от выступающих архитектурных деталей, с учетом вертикальных осей таких участков и архитектурных членений фасада.

2.3. Высоту от поверхности земли до знаков адресации следует принимать: на исторических улицах (участках улиц)  — 2,5 - 3,5 м;  на типовых улицах (участках улиц)  — до 5 м, и увязывать с уровнем горизонтальных элементов фасада.

Как правило, знаки адресации размещаются между первым и вторым этажами здания.

Для одноэтажных индивидуальных жилых домов допускается принимать высоту от поверхности земли до знаков адресации не менее 2,0 м.

При размещении знаков адресации на соседних фасадах знаки адресации следует размещать на одинаковой высоте.

  - Знаки адресации должны быть размещены:

- на главном фасаде — в простенке с правой стороны фасада;

- на улицах с односторонним движением транспорта — на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта;

- на оградах и корпусах промышленных предприятий — справа от главного входа, въезда;

- у арки или главного входа — с правой стороны или над проемом;

- при длине фасада, ограды более 100 м — на противоположных сторонах таких фасада, ограды;

- на фасадах зданий расположенных на перекрестках — в простенках на угловых участках фасадов с обеих сторон квартала;

- на дворовых фасадах зданий — в простенке со стороны внутриквартального проезда.

3. Правила размещения номерных знаков.

3.1. Номерные знаки следует размещать на одной высоте с аншлагами, слева от них на расстоянии 10-15 см.

3.2. В случае, если особенности фасада не позволяют разместить номерной знак на одной высоте с аншлагом, допускается расположение номерного знака на одной вертикальной оси сверху от аншлага на расстоянии 10-15 см.

4.  Указатели номеров подъездов и квартир в них размещаются над дверным проемом или на импосте заполнения дверного проема (горизонтальная табличка), или справа от дверного проема на высоте 2,0 - 2,5 м (вертикальный указатель).

5. Правила оформления  знаков адресации.

5.1. Общие правила оформления.

5.1.1. Знаки адресации должны быть с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивы к воздействию климатических условий, иметь гарантированную антикоррозийную стойкость, длительную светостойкость, малый вес.

5.1.2. Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, удобство обслуживания: очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов (при их наличии), безопасность эксплуатации.

5.1.3. Рекомендуется изготавливать таблички знаков адресации из листового алюминия либо оцинкованного металла толщиной 0,55 мм, лицевую поверхность покрывать защитной светоотражающей пленкой либо стеклоэмалевым покрытием, надпись наносить методом выдавливания (формовки). Допускаются варианты изготовления аналогичные по эксплуатационным качествам и внешнему виду.

5.1.4. К установке допускаются только таблички знаков адресации прямоугольной формы высотой 200 мм, выполненные буквами черного цвета на белом фоне, шрифтом Cambria. На табличках  знаков адресации следует выполнять декоративную рамку черного цвета шириной 4 мм.

5.1.5. В табличке следует предусматривать 4 технологических отверстия для монтажа на фасад, ограду.

    - Информация, размещенная на знаках адресации, должна быть выполнена на русском языке и соответствовать «Справочнику административно-территориального деления наименований улиц, площадей, поселков и других населенных мест города Саратова» 1982 года издания и правовым актам, изданным органами уполномоченными на присвоение адресов в период после издания указанного справочника. Написание названий улиц должно быть полным.

Надпись размещается по центру таблички  знака адресации, с отступом от рамки.

5.2.  Правила оформления аншлагов.

5.2.1. Рекомендуемая ширина таблички с наименованием улицы, площади, проспекта и т. д. - 800 мм. Допускается изменение ширины таблички в зависимости от длины надписи и размера свободного места на фасаде, ограждении.

5.2.2. На указателях с наименованием улиц должны быть размещены стрелки, указывающие направление от угла к середине квартала с нумерацией крайних домов квартала.

    - Размер шрифта для наименования улицы, площади, проспекта и т. д. на аншлаге — 250п (высота строчных букв — 58,7 мм, высота прописных букв — 41,1 мм).  Размер шрифта для номеров крайних домов квартала на аншлаге — 120п (высота цифр — 28,2 мм).

5.2.4. При размещении надписи, длина которой больше соответствующего поля на табличке  знака адресации, рекомендуется сжатие текста без изменения высоты букв.

5.3.Правила оформления номерных знаков.

5.3.1. Рекомендуемая ширина таблички с указателем номера дома и корпуса - 300 мм. Возможно изменение ширины таблички в зависимости от длины надписи и размера свободного места на фасаде, ограждении.

5.3.2. Размер шрифта для номера дома и корпуса на номерном знаке — 330п (высота цифр — 78,5 мм).

Председатель комитета по

градостроительству и архитектуре

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                     В.А. Желанов