26 января 2010 года № 204

Об утверждении нормативов водоотведения

(сброса) по составу сточных вод

В соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля        1999 г. № 167 и постановлением правительства Саратовской области от      14 октября 2004 года № 220-П «Об определении и взимании платы за сброс загрязняющих веществ со сточными водами в системы коммунальной канализации населенных пунктов Саратовской области», в целях соблюдения режима работы городской станции аэрации

постановляю:

1. Утвердить нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах абонентов МУПП «Саратовводоканал» на период с 1 января 2010 года  по 14 мая 2014 года  (приложение № 1).

2. Утвердить показатели эффективности работы очистных сооружений канализации МУПП «Саратовводоканал» на период с 1 января 2010 года по 14 мая 2014 года (приложение № 2).

3. Утвердить перечень материалов и веществ, запрещенных к сбросу в системы канализации МУПП «Саратовводоканал» (приложение № 3).

4. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации города опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по жилищно-коммунальному комплексу  Васильева В.И.

Глава администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                             В.Л. Сомов

Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов»

НОРМАТИВЫ

предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ

в сточных водах абонентов МУПП «Саратовводоканал»

на период с 1 января 2010 года по 14 мая 2014 года

| № п/п | Наименование ингредиентов | Концентрация загрязняющих веществ, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1. | Хлориды | 171,5 |
| 2. | БПК полн. | 38,0 |
| 3. | Сульфид-анион (сульфиды) | 0,05 |
| 4. | Жиры | 10,0 |
| 5. | Аммоний-ион | 5,2 |
| 6. | Нитрит-анион | 0,10 |
| 7. | Нитрат-анион | 3,05 |
| 8. | Нефть и нефтепродукты | 0,74 |
| 9. | Взвешенные вещества | 154,0 |
| 10. | Сухой остаток | 1000,0 |
| 11. | Сульфат-анион | 130,0 |
| 12. | Фосфаты | 0,50 |
| 13. | АПАВ | 0,49 |
| 14. | Хром (Cr 6+) | 0,01 |
| 15. | Медь | 0,0019 |
| 16. | Цинк | 0,05 |
| 17. | Никель | 0,004 |
| 18. | Кадмий | 0,0001 |
| 19. | Железо (Fe) | 0,65 |
| 20. | Свинец | 0,0006 |
| 21. | Цианиды | 0,05 |
| 22. | Ртуть | 0,0001 |
| 23. | Фенол | 0,01 |
| 24. | Формальдегид | 0,25 |

Председатель комитета по промышленности,

энергетике, транспорту, связи и топливу

администрации муниципального образования

«Город Саратов»                                                                              Н.В. Никитин

Приложение № 2

к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов»

ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности работы очистных сооружений

МУПП «Саратовводоканал»

на период с 1 января 2010 года по 14 мая 2014 года

| № п/п | Наименование ингредиентов | Показатель эффективности (Эi) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Хлориды | 0,0 |
| 2. | БПК полн. | 0,94 |
| 3. | Сульфид-анион (сульфиды) | 0,50 |
| 4. | Жиры | 0,60 |
| 5. | Аммоний-ион | 0,94 |
| 6. | Нитрит-анион | 0,55 |
| 7. | Нитрат-анион | 0 |
| 8. | Нефть и нефтепродукты | 0,95 |
| 9. | Взвешенные вещества | 0,94 |
| 10. | Сухой остаток | 0,02 |
| 11. | Сульфат-анион | 0,09 |
| 12. | Фосфаты | 0,31 |
| 13. | АПАВ | 0,85 |
| 14. | Хром (Cr 6+) | 0,50 |
| 15. | Медь | 0,78 |
| 16. | Цинк | 0,74 |
| 17. | Никель | 0,44 |
| 18. | Кадмий | 0,50 |
| 19. | Железо (Fe) | 0,81 |
| 20. | Свинец | 0,40 |
| 21. | Цианиды | 0,60 |
| 22. | Ртуть | 0,50 |
| 23. | Фенол | 0,80 |
| 24. | Формальдегид | 0,65 |

Для веществ, запрещенных к сбросу в систему городской канализации, и веществ, не улавливаемых на городских очистных сооружениях, показатель эффективности очистки  равен 0.

Председатель комитета по промышленности,

энергетике, транспорту, связи и топливу

администрации муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                Н.В. Никитин

Приложение № 3

к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов»

ПЕРЕЧЕНЬ

материалов и веществ, запрещенных к сбросу в системы канализации МУПП «Саратовводоканал»

1. Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы,   колодцы, решетки или отлагаться на их стенах, в том числе:

- окалина;

- известь;

- песок;

- гипс;

- перо, отходы убоя и обработки птиц и животных;

- металлическая стружка;

- каныга;

- грунт;

- строительные отходы имусор;

- -твердобытовые отходы;

- производственные отходы и шламы от локальных (местных) очистных сооружений;

- всплывающие вещества;

- нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и др.;

- окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;

- биологически жесткие поверхностно-активные вещества (ПАВ);

- жиры в концентрации более 50 мг/л.

2.	Вещества, оказывающие разрушительное действие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации, в том числе:

- сульфиды в концентрации более 1,5 мг/л;

- ХПК: БПК полн. >1,5;

- кислоты;

- щелочи и др.;

3.	Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы, взрывоопасные, токсичные и горючие газы, в том числе:

- сероводород;

- сероуглерод;

- окись углерода;

- цианистый водород;

- пары летучих ароматических соединений;

- растворители (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод, ацетон, толуол и т.п.).

- Концентрированные и маточные растворы.

- Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная».

- Сточные воды, содержащие микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний.

- Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с Правилами охраны поверхностных вод и действующими нормами радиационной безопасности.

- Запрещается сброс веществ или продуктов их трансформации, для которых не установлены предельно допустимые концентрации и отсутствуют
методы аналитического контроля, а также веществ, соединение которых
может привести к образованию веществ с не установленными предельно
допустимыми концентрациями.

Председатель комитета по промышленности,

энергетике, транспорту, связи и топливу

администрации муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                Н.В. Никитин